Приложение к договору № ---------                                                             Директор  МУП ТГП ТР «Водоканал»

Н.И.Захаров

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района

Муниципальное унитарное предприятие Тихорецкого городского поселения

Тихорецкого района «Водоканал»

ИНН 2321003007 КПП 236001001 р/с 40702810000070000426 в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар

к/с 30101810200000000722 БИК 040349722 ОКОНХ 90213 ОКПО 03250814

352120 г. Тихорецк ул. Пионерская 28 , тел./факс: (861-96) 4-13-50

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ № ------

### (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

Для объекта капитального строительства: «-------»

к сетям водоснабжения и водоотведения

1.  Наименование объекта: «-------»;

Адрес расположения объекта: г. Тихорецк, ул. ---------

2. Заказчик: --------(г. Тихорецк, ул. ---------);

Срок действия условий подключения: два года со дня выдачи;

Срок подключения объекта: не ранее -------; не позднее ---------;

Условия подключения выданы на основании заявления: Вх. № ---------;

3.  В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения:

3.1 Точка подключения (технологического присоединения) адрес, координаты:

- сети  водопровода --------------------;

3.2  Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка  верха трубы:

-  с (00.00 — 05.00) - 0,1 МПа, с (05.00-00.00) — 0,1 МПа, отметка верха трубы -----------;

3.3  Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): -

- ------- м3/сут.;

3.4 Требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета:

- водомерный  узел расположить на границе балансовой принадлежности в точке врезки;

3.5 Требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: - см. п. 3.7.;

3.6  Перечень мер по рациональному использованию холодной воды:

- для хоз. бытовых нужд;

3.7  Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения) :

- выполнить расчет, необходимый для соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчетных расходов питьевой воды, проектом предусмотреть мероприятия по организованному сбору и отводу ливневых стоков, -------;

3.8.  Границы  эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям водоснабжающей   организации и заказчика:

- по фланцу со стороны коммунальной сети водоснабжения (задвижки), установленной в    колодце в точке врезки водопроводного ввода Заказчика в коммунальную сеть водоснабжения;

4. В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения и очистки сточных вод:

4.1 Точки присоединения к системам водоотведения, а также очистки сточных вод (расположение, номер колодца или камеры):

- сети канализационного коллектора -------------;

4.2. Отметка лотка в месте присоединения  к системе канализации:

- ----------;

Разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод:

- --------- м3/сут.;

4.3. Требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод: -

4.4. Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ:

-  стоки должны соответствовать ПДК (см. Приложение № 1);

4.5. Границы эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации и заказчика:

- по внутренней стенке канализационного колодца (камеры) в точке врезки канализационного выпуска объекта Заказчика в коммунальные сети канализации;

4.6 Специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения:  -

5.  Заказчик должен, до начала производства работ, предоставить на согласование в

МУП ТГП ТР «Водоканал» утвержденную в установленном порядке проектную  документацию.

- Выполнить ремонт и поднятие горловин колодцев, попадающих под благоустройство территории, люки колодцев вынести на проектную отметку.

- После выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях и сооружениях водопровода и канализации благоустройство территории выполнить за счет средств заказчика.

- Обеспечить охранную и санитарно-защитную зону без твердого покрытия по трассе сетей и сооружений, а так же сквозной проезд шириной не менее 5 метров по трассе коммуникаций, эксплуатирующихся МУП ТГП ТР «Водоканал», для их обслуживания.

- Заказчик должен обеспечить необходимый ему запас питьевой воды на случай снижения давления в водопроводной сети, ограничения или прекращения отпуска ему питьевой воды из водопроводных сетей для обеспечения подачи организацией ВКХ расчетных противопожарных расходов воды в часы максимального водопотребления к местам возникновения пожара в городе или при проведении на объектах  ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Объем такого запаса согласовывается Заказчиком с организацией ВКХ при разработке проектной документации.

- Муниципальное унитарное предприятие Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района «Водоканал» предупреждает, что осуществленное заказчиком присоединение в отсутствие надлежащим образом оформленных документов (согласованную проектную документацию на подключение, акта о подключении) является самовольным и влечет привлечение к административной ответственности по ст. 7.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях и п. 24 постановления Правительства  РФ от 04.09.2013г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

И.о. главного инженера

МУП ТГП ТР «Водоканал»                                                                  Меньшиков Д.А.

исп. Моряхина О.Е. ( 886196) 4-13-50